פונקציות שימושיות

| ממוצע (ארגומנטים) AVERAGE |
| --- |
| הפונקציה מחזירה את הערך הממוצע של הארגומנטים. | AVERAGE ( 2, 3,4 ) → 3 AVERAGE ( A1 : A10 ) |
| מונה (ארגומנטים) COUNT |
| הפונקציה מחזירה את מספר המספרים שהופיעו ברשימת הארגומנטים. | COUNT( 7,ss,8 ) → 2 COUNT (true ,'true') → 1 COUNT ( 0 ) → 1 |
| מינימום (ארגומנטים) MIN |
| הפונקציה מחזירה את הערך הקטן ביותר (מינימום) מבין ערכי הארגומנטים שלה. | MIN ( 12, 3,4 ) → 3 MIN( A1 : A7 ) |
| מקסימום (ארגומנטים)MAX |
| הסנקציה מחזירה את יערך הגדול ביותר (מקסימום) מבין ערכי הארגומנטים שלה. | MAX ( 12, 3,4 ) → 12 MAX( A1 : A6 ) |
| החלק השלם (ארגומנט) INT |
| הפונקציה מקבלת ארגומנט אחד ומחזירה את החלק השלם הנמוך והקרוב ביותר לארגומנט. | INT (15.8) → 15 INT (15.3) → 15 INT (-5.8) → -6 INT (-4.1) → -5 INT (D3) |
| סכום (ארגומנטים)SUM |
| הפונקציה מחזירה את סכום ה ארגומנטים המופיעים בה | SUM ( 12, 3,4 ) → 19 SUM ( A1 : A6 , 7 ) SUM ( A1 : A10 ) |

דוגמאות מייצגות  לשימוש בפונקציה  IF

| התנאי הלוגי מתקיים לכן מוחזר הארגומנט הראשון : Good | =IF ( 5>3 , "GOOD" , "BAD" ) |
| --- | --- |
| אם התאי הלוגי יתקיים (תלוי בערכי התאים) , יוחזר הארגומנט הראשון : הערך של A1, אחרת לא ירשם דבר. | =IF ( A10 + A9 > A5 , A1 ," ") |
| ניתן להשתמש בפונקציות מוכנות. | =IF ( A10 > SUM ( A1: A6) , "YES" , "NO") |