## Slide 1
DSL – Digital Subscriber Line
Universidade de Santa Cruz do Sul
Departamento de Informática
Disciplina de Redes de Computadores
Prof. Edgar Meneghetti
Alexandre Martini
Fernando Boettcher
Julio Cezar Kronbauer
Santa Cruz do Sul, 29 de novembro de 2001

## Slide 2
· Trata-se de um serviço que oferece uma conexão à Internet mais rápida do que as conexões dial-up padrão.
DSL
· Usando uma linha convencional, o serviço permite acesso à Internet ‘always-on’, sem bloquear a banda utilizada pelo telefone.

## Slide 3
· A linha telefônica convencional é transformada em um link digital de alta velocidade.
· Oferece taxas de transferência que variam de 1,5 a 9 Mbps.
DSL

## Slide 4
Diagrama do Serviço

## Slide 5
· ADSL – Asymmetric DSL
· duplex
· a maior parte da largura de banda é downstream
· taxa / downstream de até 9 Mbps
· taxa / upstream de até 1,5 Mbps
· uma pequena porção da largura de banda é dedicada à voz
· G.Lite ou DSL Lite
· é uma forma mais lenta de ADSL
· não requer o splitter na terminação do usuário
· realiza o split para ele remotamente na companhia telefônica
· taxa / downstream de até 6 Mbps
· taxa / upstream de até 384 Kbps
· é esperado que torne-se a mais instalada forma de DSL
Variações Assimétricas

## Slide 6
· RADSL – Rate-Adaptive DSL
· é uma tecnologia ADSL da Westell
· opera sobre uma linha de telefone existente
· o software é capaz de determinar e ajustar a taxa de entrega
· taxa / downstream de até 2,2 Mbps
· taxa / upstream de até 1 Mbps
· VDSL – Very high data rate DSL
· tecnologia de transmissão (CAP, DMT) em fase de estudos
· promete taxas de 51 a 55 Mbps sobre fios de 300 metros
· prevê-se que vá co-existir com a ADSL
Variações Assimétricas

## Slide 7
· CDSL – Consumer DSL
· é uma tecnologia ADSL da Rockwell
· utiliza sua própria tecnologia de entrega de dados.
· não é necessário o splitter na terminação do usuário
· taxa / downstream de até 1 Mbps
· taxa / upstream menor
· x2/DSL
· é um modem desenvolvido pela 3Com
· suporta 56 Kbps
· atualizável para ADSL via software, quando disponível
· ‘o último modem que você precisará’
Variações Assimétricas

## Slide 8
· SDSL – Symmetric DSL
· implementações são específicas dos provedores
· as taxas variam de 128 Kbps a 2,32 Mbps
· SHDSL
· padrão da indústria para DSL simétrica
· opera de 192 Kbps a 2,3 Mbps
· não transporta voz – utiliza técnicas de voz-sobre-DSL
· útil em aplicações ‘data-only’ devido às taxas upstream altas
· está sendo desenvolvida inicialmente para empresas
Variações Simétricas

## Slide 9
· HDSL – High bit-rate DSL
· variação mais recente a ser largamente utilizada
· usada para transmissões digitais dentro de corporações
· a taxa de transferência é menor do que para a ADSL
· pode carregar em um cabo simples de par-trançado 2,3 Mbps
· HDSL2
· usa apenas um par de cabos para o transporte dos dados
· não provê serviço de voz no mesmo par de cabos
· taxa fixa de 1,5 Mbps downstream e upstream
Variações Simétricas

## Slide 10
· IDSL – ISDN DSL
· não provê serviço de voz no mesmo par de cabos
· utiliza uma DLC (Digital Loop Carrier)
· taxas próximas às da ISDN – 128 Kbps
· é um serviço ‘always-on’, mas pode utilizar o modem ISDN
Variações Simétricas

## Slide 11
· Serviço ‘always-on’
· Telefone / Internet simultâneos
· 25x mais rápido que dial-up
· Conexão dedicada e veloz
· Custo efetivo
· Downloads mais rápidos
· Não há sinal de ocupado
· A conexão não cai
Benefícios

## Slide 12
ADSL – Asymmetric DSL

## Slide 13
· Converte linhas de telefone existentes em caminhos de acesso para comunicação de dados em alta velocidade.
· Até 9 Mbps downstream.
· 832 Kbps em ambas as direções.
ADSL

## Slide 14
· Está transformando a rede de informações públicas em um sistema onipresente e poderoso.
ADSL

## Slide 15
· Cria três canais de informação:
· um canal downstream de alta velocidade (de 1,5 a 9 Mbps)
· um canal duplex de velocidade média (de 16 a 832 Kbps)
· e um POTS (Plain Old Telephone Service) ou um canal ISDN
· Cada canal pode ser multiplexado para formar múltiplos canais de baixa taxa de transferência.
· Isto pode ser feito por FDM ou Cancelamento de Eco.
Capacidades

## Slide 16
· FDM
· Frequency Division Multiplexing
· uma banda para downstream e outra para upstream
· os caminhos downstream e upstream são multiplexados
Tecnologia

## Slide 17
· Cancelamento de Eco
· a banda upstream sobrepõe a banda downstream
· separa as duas por meio de cancelamento de eco
· objetiva otimizar a utilização da largura de banda
Tecnologia

## Slide 18
O modem

## Slide 19
A central telefônica