Työseloste

Lähiverkko kaapeloidaan Cat6-standardin mukaisesti. Johtokouru asennetaan n. 20 cm pöytätason yläpuolelle. Laitekaappi asennetaan noin 40 cm johtokourun yläpuolelle.

Rasiat jaetaan A – ja B-ryhmään piirroksen mukaisesti ja ne merkitään tyyliin A1, A2 jne. Ryhmät kytketään kaapissa omiin kytkentärimoihinsa.

Rasioiden, kaapin ja johtokourujen asennuspaikat on merkitty liitteenä olevaan pohjapiirrokseen.

Kourun, rasioiden ja kaapin tarkkaa sijoittelua muutetaan vastaamaan tilan vaatimuksia, kun varsinaisiin tiloihin on tutustuttu ja mahdolliset esteet (lämpöpatterit, ikkunat ym.) on huomioitu.

Asennuksen jälkeen työ tarkistetaan mittaamalla ja mittaustulokset luovutetaan asiakkaalle.