## Slide 1: SEMINARSKA NALOGA IZ RAČUNALNIŠTVA
PROGRAM ZA MIKROKONTROLER MC6803
GARAŽNA VRATA
NAREDILA:
PODRŽAJ MARCEL
JAKIČ JURE

## Slide 2
UVOD
OPIS PRIKLJUČITVE IN DELOVANJA
DIAGRAM POTEKA
PROGRAM
SHEMA ODDAJNIKA
SHEMA PRIKLJUČITVE

## Slide 3
UVOD
Za motorolin mikrokontroler MC6803 sva v simulatorju napisala program za avtomatska garažna vrata.Program je zgrajen zelo preprosto, saj uporablja izhode in vhode na portu 1 in bitno preverjanje le-teh.
NA OSNOVNO STRAN

## Slide 4: OPIS PRIKLJUČITVE IN DELOVANJA
Vse naprave so priklopljene v omrežno napetost in so zato pred MC6803 vezane na releje, da ne pride do previsoke napetosti na vhodih; enako je narejeno z vhodi, vendar je tam razlog premajhna napetost.
Na port 1 sva za delovanje garažnih vrat in varnostnih mehanizmov le-teh priključila naslednje naprave:
-sprejemnik(anteno)
-infrardeč senzor za zaznavanje gibanja
-motor(rotor)
-luč
-preprosto stikalo za zaznavanje položaja vrat(najnižjega ter najvišjega)
-oddajnik, vendar le-ta ni priklopljen na MC6803
NA OSNOVNO STRAN

## Slide 5
SPREJEMNIK (ANTENA)
Anteno sva priključila v omrežno napetost.Ta je ˇiskalaˇ dve frekvenci: eno za odpiranje in drugo za zapiranje. Potem, ko je sprejela signal, je tega preko releja poslala na P10 ali P11, odvisno od frekvence signala, ki določa odpiranje/zapiranje.
OPIS PRIKLJUČITVE

## Slide 6
INFRARDEČ SENZOR ZA GIBANJE
Ta se vključi ob zagonu motorja; ko se začno vrata zapirati (pri odpiranju mikrokontroler ne pregleduje bita) takrat seva žarek vzdolž vrat, ki če se prekine sproži signal, ki je prenesen na P12. Takrat program ustavi spuščanje vrat in jih dvigne v najvišji položaj, ter začne ponovno spuščati.Na P12 je vezana tudi antena, saj lahko oddajnik tudi ustavi zapiranje oz. odpre vrata.
OPIS PRIKLJUČITVE

## Slide 7
MOTOR
Enosmeren motor krmilimo s pomočjo relejev; releja sta preklopljena na kondenzator na motorju; ta določa ali se bo motor vrtel v eno ali drugo smer.
OPIS PRIKLJUČITVE

## Slide 8
LUČ
Luč se prižiga hkrati ob odpiranju ali zapiranju vrat.
OPIS PRIKLJUČITVE

## Slide 9
STIKALO ZA ZAZNAVANJE POLOŽAJA VRAT
Stikalo za namenjeno pravočasnemu ustavljanju vrat;na eni strani je priključen na napetost, na drugi strani pa preko uporov na MC6803. Ko se oba konca stakneta skupaj, MC6803 dobi signal, da so vrata v najnižjem(najvišjem) položaju
OPIS PRIKLJUČITVE

## Slide 10
SHEMA ODDAJNIKA
Oddajnik ima tri gumbe: enega z frekvenco za odpiranje , drugega z frekvenco za zapiranje, tretji pa zaustavi zapiranje vrat in vrata znova odpre
OPIS PRIKLJUČITVE
NA OSNOVNO STRAN

## Slide 11
SHEMA PRIKLJUČITVE
NA OSNOVNO STRAN

## Slide 12
DIAGRAM POTEKA
NA OSNOVNO STRAN

## Slide 13
PROGRAM
Program uporablja bitno preverjanje na DR registru(data register)
Vrata so prvobitno zaprta
org $fffe
fdb start
org $a000
start
ldaa #%11110000 ;določimo vhodno/izhodno linije(,motor,senzor gibanja,itd.)
staa 0 ; shranimo jih na DDR register
ldaa #%00000000
staa 2
ldaa 2
bita #%00000001 ;program preverja gumb na oddajniku za odpiranje vrat
beq start
bne odpiranje ;tu program začne odpirati vrata
odpiranje ldaa 2 ;program naloži stanje iz DR registra
bita #%00000010 ;program preveri,če je bil dan ukaz za zapiranje
bne zapiranje
ldaa #%10010000 ;program začne odpirati vrata(požene motor) + luč se prižge
staa 2
ldaa 2
bita #%00001000
bne zapiranje ;če program skoči na zapiranje so vrata na najvišjem položaju
bra odpiranje ;drugače nadaljuje z odpiranje(vrne se na začetek programa)
NADALJEVANJE PROGRAMA

## Slide 14
zapiranje ldaa 2
bita #%00000001 ;preveri stanja na dr registru glede na vhod za odpiranje vrat
bne odpiranje
ldaa #%01010000 ;vrata se odpirajo + luč se prižge
staa 2
ldaa 2
bita #%00001000 ;preveri če so vrata prišla do konca(najnižji položaj)
bne start ;in če so prišla gre nazaj na start
ldaa 2
bita #%00000100 ;preverja stanje senzorja za gibanje
bne ustavi ;če je SG prekinjen se začno vrata odpirati
bra zapiranje ;drugače se zapirajo naprej
ustavi
ldaa #%10010000 ;program začne odpre vrata do konca
staa 2
ldaa 2
bita #%00001000 ;potem pa jih spet začne spuščati ,če so prišla do vrha
bne zapiranje
beq ustavi
NADALJEVANJE PROGRAMA
PRVI DEL PROGRAMA
NA OSNOVNO STRAN