## Slide 1: Planejamento e Gestão Ambiental Física Aplicada ao Meio Ambiente
Radioatividade
Prof. Ronaldo Chaves Torres
E-mail: ronaldotorres@globo.com ou rtorres@petrobras.com.br
Parte II

## Slide 2
Participação da Energia Nuclear na Matriz Energética
No MUNDO
No BRASIL

## Slide 3
Reatores Nucleares

## Slide 4
Participação da Energia Nuclear na Produção de Energia Elétrica

## Slide 5: Geração de Energia Elétrica Termonuclear
PAÍS | N.º de Unidades em Operação | Capac Geração - MW | Nº Unid em Construção | Capac. Geração - MW
África do Sul | 2 | 1800 | 0 | 0
Alemanha | 19 | 21122 | 0 | 0
Argentina | 2 | 935 | 1 | 
Armenia | 1 | 376 | 0 | 0
Bélgica | 7 | 5712 | 0 | 0
Brasil | 2 | 1855 | 0 | 0
Bulgária | 6 | 3538 | 0 | 0
Canadá | 14 | 9998 | 0 | 0
China | 3 | 2167 | 8 | 6420
China (Taiwan) | 6 | 4884 | 2 | 2560
Coréia | 16 | 12990 | 4 | 3820

## Slide 6: Geração de Energia Elétrica Termonuclear
PAÍS | N.º de Unidades em Operação | Capac Geração - MW | Nº Unid em Construção | Capac. Geração - MW
Eslovênia | 1 | 676 | 0 | 0
Espanha | 9 | 7512 | 0 | 0
Estados Unidos | 104 | 97411 | 0 | 0
Finlândia | 4 | 2656 | 0 | 0
França | 59 | 63073 | 0 | 0
Grã-Bretanha | 35 | 12968 | 0 | 0
Holanda | 1 | 449 | 0 | 0
Hungria | 4 | 1755 | 0 | 0
Índia | 14 | 2503 | 0 | 0
Irã | 0 | 0 | 2 | 2111
Japão | 53 | 43491 | 3 | 3190

## Slide 7: Geração de Energia Elétrica Termonuclear
PAÍS | N.º de Unidades em Operação | Capac Geração - MW | Nº Unid em Construção | Capac. Geração - MW
Lituânia | 2 | 2370 | 0 | 0
México | 2 | 1360 | 0 | 0
Paquistão | 2 | 425 | 0 | 0
República Eslováca | 6 | 2408 | 2 | 776
República Tcheca | 5 | 2569 | 1 | 912
Romênia | 1 | 650 | 1 | 650
Rússia | 29 | 19843 | 3 | 2825
Suécia | 11 | 9432 | 0 | 0
Suíça | 5 | 3192 | 0 | 0
Ucrânia | 13 | 11207 | 4 | 3800
Total | 438 | 351327 | 31 | 21756
Fonte: IAEA PRIS DATA BANK 2001

## Slide 8: Funcionamento de uma usina nuclear

## Slide 9: Minério de Urânio
Minério de urânio é toda concentração natural de mineral ou minerais na qual o urânio ocorre em proporções e condições tais que permitam sua exploração econômica.
O elemento químico Urânio é um metal branco-níquel, pouco menos duro que o aço e encontra-se, em estado natural, nas rochas da crosta terrestre. Sua principal aplicação comercial é na geração de energia elétrica, na qualidade de combustível para reatores nucleares de potência. É também utilizado na produção de material radioativo para uso na medicina e na agricultura.

## Slide 10: Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEM
A CNEN é uma autarquia federal criada em 10 de outubro de 1956 e vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Como órgão superior de planejamento, orientação, supervisão e fiscalização estabelece normas e regulamentos em radioproteção e licencia, fiscaliza e controla a atividade nuclear no Brasil. A CNEN desenvolve ainda pesquisas na utilização de técnicas nucleares em benefício da sociedade.

## Slide 11: Aplicações Nucleares no Meio Ambiente
Trata de todas as tecnologias e desenvolvimentos relacionados com as aplicações de radioisótopos e da radiação ionizante nas áreas de monitoração do meio ambiente, quer seja, nos estudos de recarga de aqüiferos, movimentação de águas subterrâneas, fugas em barragens, manejo de águas em regiões semi-áridas, dispersão de efluentes e sedimentos.
Outras linhas de pesquisa importantes dizem respeito ao acompanhamento e controle de poluentes no meio ambiente, utilizando biomonitores, e à determinação de material particulado no ar, especialmente nas grandes cidades.

## Slide 12: Aplicações Nucleares no Meio Ambiente
TÉCNICAS NUCLEARES EM HIDROGEOLOGIA SUBTERRÂNEA E EM HIDROGEOLOGIA SOTÓPICA
APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E NATURAIS
MONITORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL
TRANSPORTE E DISPERSÃO DE POLUENTES
TRATAMENTO DE EFLUENTES E REJEITOS
ANALISADORES DE POLUENTES

## Slide 13: Aplicações Nucleares na Área Médica
Nas aplicações nucleares na área médica destacam-se duas vertentes principais: diagnóstico e terapia. Para cada um dos dois casos são produzidos e utilizados radioisótopos e radiofármacos específicos que permitem diagnosticar um grande número de doenças em praticamente todos os órgãos do ser humano ou tratar diversas patologias (radioterapia), especialmente o câncer.

## Slide 14: Aplicações Nucleares na Área Médica
Incluem-se, ainda, as tecnologias e linhas de pesquisa relacionadas com a biotecnologia e radiobiologia.
  RADIOFÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO E TERAPIA
  RADIOFÁRMACOS PARA MEDICINA
  RADIOTERAPIA
  BIOTECNOLOGIA
  RADIOBIOLOGIA
  TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
  IRRADIAÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS

## Slide 15: Aplicações Nucleares na Industria
Isótopos são usados em análise não destrutiva de materiais e como radiotraçadores em processos industriais tais como:
    Fe59 – Medida de desgastes de molas e êmbolos de motores;
    P32 - Medida de desgastes dos frisos de pneus;
    Na24 e I131- Localização de pequenos vazamentos em tubulações de água e medida de espessura de lâminas metálicas.

## Slide 16: Aplicações Nucleares na Agricultura e Alimentação
Alimentos frescos como carnes, peixes, mariscos, aves etc, são submetidos a radiações que destroem fungos e bactérias, principais responsáveis pelo apodrecimento.

## Slide 17: Resíduos Nucleares
O lixo atômico é produzido em todos os estágios do ciclo do combustível nuclear- desde a mineração do urânio até o reprocessamento de combustível nuclear irradiado. Grande parte desse lixo permanecerá perigoso por milhares de anos, deixando uma herança mortal para as futuras gerações.

## Slide 18: Resíduos Nucleares
Há três categorias de lixo atômico, conforme o seu nível de atividade:
resíduo de alto nível (HLW, de high level waste);
resíduo de nível intermediário (ILW, intermediate level waste); e
resíduo de baixo nível (LLW, de low level waste).

## Slide 19: Resíduos Nucleares
O HLW consiste principalmente de combustível irradiado proveniente dos núcleos de reatores nucleares (embora a indústria nuclear não o considere como "lixo") e de resíduos líquidos de alta atividade produzidos durante o reprocessamento. A remoção de plutônio pelo reprocessamento resulta num imenso volume de resíduo líquido radioativo. Parte desse mortal resíduo de reprocessamento, armazenado em grandes tanques, é misturado com material vítreo quente e solidificado. Os blocos de vidro resultantes também são classificados como HLW. Ainda que o processo de vitrificação possa tornar mais fácil o transporte e o armazenamento do lixo atômico, de forma alguma diminui o terrível risco para as pessoas e o ambiente durante o milênio que virá.
DE MANEIRA GERAL, O HLW É MIL VEZES MAIS RADIOATIVO QUE O ILW.

## Slide 20: Resíduos Nucleares
O ILW consiste principalmente de "latas" de combustível metálicas que originalmente continham urânio combustível para usinas nucleares, peças de metal do reator e resíduos químicos. Têm de ser blindado para proteger operários e outras pessoas contra a exposição durante o transporte e a destinação final. Normalmente, ele é estocado no local em que é produzido.
O ILW, DE MANEIRA GERAL, É MIL VEZES MAIS RADIOATIVO QUE O LLW.

## Slide 21: Resíduos Nucleares
O LLW pode ser definido como o resíduo que não requer blindagem durante o manuseio normal e o transporte. O LLW consiste principalmente de itens como roupas de proteção e equipamentos de laboratório que possam ter entrado em contato com material radioativo.

## Slide 22: Gestão de Resíduos Nucleares
Os rejeitos radioativos precisam ser cuidados convenientemente para não causar danos ao homem e ao meio ambiente, da mesma forma que qualquer resíduo convencional. Cuidar convenientemente dos rejeitos radioativos significa realizar uma série de ações que vai desde a coleta dos rejeitos no ponto onde são gerados, até sua destinação final, obedecendo-se aos requisitos de proteção aos trabalhadores, aos indivíduos, do público e ao meio ambiente.
A esta série de ações dá-se o nome de "Gestão de Rejeitos Radioativos". Ela inclui a coleta, a segregação dos diversos tipos de rejeitos, o tratamento, o armazenamento e a disposição final.
SEGREGAÇÃO
COLETA
CARACTERIZAÇÃO
TRANSPORTE
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
TRATAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO

## Slide 23: Gestão de Resíduos Nucleares
COLETA
SEGREGAÇÃO
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
TRATAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
Segregação
Significa a separação física de cada tipo de rejeito no momento da coleta de modo a facilitar e permitir o tratamento posterior. Ela é feita de acordo com a natureza física, química e radiológica dos materiais presentes no rejeito e reflete também a infra-estrutura de tratamento existente na instituição que vai tratá-lo.

## Slide 24: Gestão de Resíduos Nucleares
COLETA
SEGREGAÇÃO
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
TRATAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
Segregação
De modo a orientar a segregação, se estabelece, em geral, uma classificação para os diferentes tipos de rejeitos. As classificações mais comuns são:

## Slide 25: Gestão de Resíduos Nucleares
COLETA
SEGREGAÇÃO
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
TRATAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
Segregação
1) Pelo estado físico dos rejeitos:
a) sólidos: que podem subdividir-se, em função do tratamento que podem sofrer, em: compactáveis ou não compactáveis, incineráveis ou não incineráveis, biológicos, fontes seladas, sólidos úmidos etc.
b) líquidos: que podem subdividir-se, em função da natureza química, em: orgânicos ou inorgânicos, ácidos ou alcalinos, inflamáveis ou não inflamáveis etc.
c) gasosos: que podem subdividir-se, em função de sua constituição, em: gases ou aerossóis.
c) em função do tipo de radiação que emitem: emissores beta/gama, emissores alfa. Esta distinção é importante porque os emissores alfa são quase sempre mais radiotóxicos que os emissores beta/gama.

## Slide 26: Gestão de Resíduos Nucleares
COLETA
SEGREGAÇÃO
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
TRATAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
Segregação
2) Pela natureza radiológica dos rejeitos:
a) em função da sua atividade: baixa, média ou alta. Os rejeitos de baixa atividade são aqueles que não necessitam blindagem para serem manipulados; os de média atividade requerem o uso de blindagens para proteção dos operadores; e os de alta atividade requerem, além da blindagem, o constante resfriamento para remover o calor que geram continuamente. Os rejeitos institucionais e os rejeitos da desmontagem das instalações são quase todos de atividade baixa; os rejeitos do ciclo do combustível são de atividade baixa, média ou alta, dependendo do processo em que se originam.

## Slide 27: Gestão de Resíduos Nucleares
COLETA
SEGREGAÇÃO
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
TRATAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
Segregação
2) Pela natureza radiológica dos rejeitos:
b) em função da meia-vida: curta, intermediária e longa. Os rejeitos de meia-vida curta são aqueles que decaem com meia-vida de até poucos anos; os de meia-vida intermediária são aqueles com com meia-vida de poucas dezenas de anos; e os de longa são os restantes. Um exemplo do primeiro é o rejeito gerado no uso do radioisótopo Iodo-131 em diagnóstico de doenças, o qual tem meia-vida de 8 dias; um exemplo do segundo é o rejeito da operação dos reatores, que contém Césio-137, com meia-vida de 30 anos; um exemplo do terceiro é o rejeito do reprocessamento do combustível nuclear que contém Plutônio-239, cuja meia-vida é 24.000 anos.

## Slide 28: Gestão de Resíduos Nucleares
Coleta
É a colocação dos rejeitos em recipientes adequados, separados dos resíduos comuns e feita por quem gera os rejeitos, no local onde são gerados.
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
TRATAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
SEGREGAÇÃO
COLETA

## Slide 29: Gestão de Resíduos Nucleares
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
TRATAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
SEGREGAÇÃO
COLETA
Transporte
Deverá está balizado por um Plano de Transporte elaborado e compartilhado com os órgãos competentes (órgão ambientel, CNEN, Policia Rodoviaria Federal, etc.).
A elaboração e execução do plano de transporte será por profissionais competentes.

## Slide 30: Gestão de Resíduos Nucleares
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
TRATAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
SEGREGAÇÃO
COLETA
Caracterização
Tem por finalidade estabelecer a qualidade e a quantidade dos rejeitos, fundamentais para o plano de transporte e para os tratamentos dos rejeitos.
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO

## Slide 31: Gestão de Resíduos Nucleares
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
SEGREGAÇÃO
COLETA
Tratamento
É o processamento físico e químico dos rejeitos para deixá-los numa forma adequada aos processos das etapas posteriores da gestão.
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
TRATAMENTO

## Slide 32: Gestão de Resíduos Nucleares
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
SEGREGAÇÃO
COLETA
Dispersão
A dispersão é o processo pelo qual os rejeitos radioativos, após devido tratamento físico-químico, são lançados diretamente nos vários compartimentos do ecossistema: na atmosfera em se tratando de rejeitos gasosos, em cursos d'água em se tratando de líquidos e em aterros sanitários convencionais no caso de rejeitos sólidos.
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
TRATAMENTO

## Slide 33: Gestão de Resíduos Nucleares
DISPERSÃO
CONFINAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
SEGREGAÇÃO
COLETA
Dispersão
A dispersão é adotada somente quando estudos prévios asseguram que os riscos ecológicos e à saúde humana decorrentes de tal prática são inferiores àqueles cotidianamente aceitos pela sociedade e aprovados pelas autoridades.
Denomina-se efluente radioativo o rejeito a que se pode dar este tipo de disposição final.
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
TRATAMENTO

## Slide 34: Gestão de Resíduos Nucleares
CONFINAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
SEGREGAÇÃO
COLETA
Armazenamento Temporário
É a guarda temporária dos rejeitos já tratados na própria instalação de tratamento.
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
TRATAMENTO
DISPERSÃO

## Slide 35: Gestão de Resíduos Nucleares
CONFINAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
SEGREGAÇÃO
COLETA
Confinamento
O confinamento implica no isolamento dos rejeitos dentro dos repositórios, por longos períodos de tempo - da ordem de centenas a milhares de anos, dependendo da meia-vida. Os repositórios são construções, em geral subterrâneas, projetadas e realizadas de modo a minimizar o contato antecipado do rejeito com a biosfera.
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
TRATAMENTO
DISPERSÃO

## Slide 36: Gestão de Resíduos Nucleares
CONFINAMENTO
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
SEGREGAÇÃO
COLETA
Disposição final
É a colocação dos rejeitos no meio ambiente de forma controlada, não recuperável e definitiva. A disposição final dos rejeitos radioativos de forma segura, à luz do atual desenvolvimento científico e tecnológico, é efetuada de duas formas: pela DISPERSÃO no meio ambiente ou pelo CONFINAMENTO nos chamados repositórios.
TRANSPORTE
CARACTERIZAÇÃO
TRATAMENTO
DISPERSÃO

## Slide 37: Efeitos da Radiação no ORGANISMO
As células quando expostas à radiação sofrem ação de fenômenos físicos, químicos e biológicos. A radiação causa ionização dos átomos, que afeta moléculas, que poderão afetar células, que podem afetar tecidos, que poderão afetar órgãos, que podem afetar a todo o corpo.
Assim, os danos biológicos começam em conseqüência das interações ionizantes com os átomos formadores das células.
Um organismo complexo exposto às radiações sofre determinados efeitos somáticos, que lhe são restritos e outros, genéticos, transmissíveis às gerações posteriores. Os fenômenos físicos que intervêm são ionização e excitação dos átomos. Estes são responsáveis pelo compartilhamento da energia da radiação entre as células.

## Slide 38: Efeitos da Radiação no ORGANISMO
Efeitos Biológicos
A radiação nuclear não é algo que passou a existir nos últimos 150 anos. Ela faz parte de nossa vida. A luz solar é uma fonte natural radioativa. Está na areia da praia, na louça doméstica, nos alimentos, na televisão quando está ligada. Por ano, um ser humano absorve entre 110 milirem a 150 milirem de radiação de fontes diversas.
Qualquer ser humano submetido a um exame de concentração de possíveis elementos radioativos em seu corpo, obterá um resultado de concentração de potássio radioativo, que foi acumulado pelo consumo de batata. (O cigarro apresenta chumbo e polônio radioativos.)

## Slide 39: Efeitos da Radiação no ORGANISMO
Os fenômenos químicos sucedem aos físicos e provocam rupturas de ligações entre os átomos formando radicais livres num intervalo de tempo pequeno.
Os fenômenos biológicos da radiação são uma conseqüência dos fenômenos físicos e químicos. Alteram as funções específicas das células e são responsáveis pela diminuição da atividade da substância viva, por exemplo: perda das propriedades características dos músculos.

## Slide 40: Efeitos da Radiação no ORGANISMO
O maior risco da radiação ionizante é o câncer. Ela também pode provocar defeitos genéticos nos filhos de homens ou mulheres expostos. Os danos ao nosso patrimônio genético (DNA) podem passar às futuras gerações. É o que chamamos de mutação. Crianças de mães expostas à radiação durante a gravidez podem apresentar retardamento mental.
A exposição a grande quantidade de radiação é rara e pode causar doenças em poucas horas e até a morte. A maioria do conhecimento sobre os riscos da radiação ionizante se baseia nos estudos feitos com os 100 mil sobreviventes da barbárie praticada pelos norte-americanos na 2ª guerra mundial, com a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão.

## Slide 41: Efeitos da Radiação no ORGANISMO

## Slide 42: Efeitos da Radiação no ORGANISMO

## Slide 43: Efeitos da Radiação no ORGANISMO
Fora das guerras, o perigo nuclear está, principalmente, nos riscos operacionais das usinas. Os maiores problemas são os rejeitos radioativos, que podem contaminar o solo e seus lençóis d’água e o risco de vazamento.
O vazamento da Usina de Tchernobyl, em 1986, na antiga União Soviética, fez milhares de vítimas. Em 1979, houve vazamento na usina de Three Miles Islands, nos EUA.
No Brasil, um acidente em Goiânia, em 1987, levou à morte várias pessoas que tiveram contato com uma ampola contendo Césio-147, encontrada num lixo hospitalar.

## Slide 44: Efeitos da Radiação no ORGANISMO
Efeitos Causados pela Explosão de uma Bomba Nuclear de 1 Megaton
1 - Radiação nuclear inicial (Em 0,000.001 s, o gás da fissão forma um ponto brilhante, a radiação mata a 15 km de distância do centro da explosão nuclear, quem foi contaminado).
2 - Pulso eletromagnético (Em 0,001 s, forma-se uma bola de 150 m de diâmetro, ocorre o pulso magnético, que pode provocar colapso energético num país inteiro, danificando até 200 km de altura).
3 - Pulso térmico (Em 2 s, um sol de 4,5 km de diâmetro, queima tudo num raio de 5 km, matando ou cegando quem não estiver protegido).
4 - Onda de choque (Em 5 s, a onda de choque destrói tudo num raio de 7 km).
5 - Poeira radioativa (Cada bomba contamina 2.500 km2 matando 50% da população).
Nota: 1 Megaton  1000 toneladas de TNT