Ombyggnad till batteritändning på T24

- Öppnade övre delen av magnetapparaten.

  - Montera bort strömfördelarlocket

  - Montera bort kugghjulet med själva fördelararmen

  - Montera bort den halvrunda bakelitskivan med lagringen till kugghjulet. OBS! var försiktig gammal bakelit spricker lätt.

  - Montera bort själva spolen och klippte av kabel som går ned till brytaren.

- Modifiering

  - Borra ett hål ca 10 mm i bakänden av magnetapparaten i linje med centrum för kugghjulet under 1b.

  - Borra och gänga för M4 i bakänden av bakelitskivan (1c), i centrum alltså på baksidan av lagringen för kugghjulet.

  - Montera en M4 skruv i denna gänga som låses med kontramutter och vars huvud är nedfilat så att det passar i en tändkabel, modell kabel mellan tändspole och strömfördelarcentrum till i princip vilken bil som helst.

  - Byt ut kabeln i 1d hela vägen ned till brytaren (sitter under locket nedanför strömfördelarlocket), den gamla med textilisolering bör bytas ut. Med fukt osv. brukar denna vara inte vara att lita på.

  - Borra ett hål för denna kabel (t.ex. 4 mm) var som helst i huset där spolen tidigare suttit och dra ut den genom detta hål

  - Drar in en tändkabel genom hålet i 2a, anslut till skruven i 2c, montera bakelitskivan 1c, kugghjulet 1b och strömfördelarlocket.

  - Täta mellan båda kablar och huset i 2e och 2f med lite sillikon.

  - Nu kan magnetapparaten på nytt monteras på traktorn. Två kablar sticker ut (tändkabel och kabel till brytaren).

- Tändspole

  - Använd en klassisk 6 V tändspole, med två anslutningar plus anslutning för tändkabel. Jag använde en spole till DKW, men SAAB, Tanus m.fl. fungerar, bara det är 6 V. Moderna mopedsploar fungerar inte då de i vissa fall inte ”triggas” på samma sätt.

  - Gör en konsol till spolen och se till att den är jordad.

- Anslutning

  - Plus anslutes via säkring och strömbrytare (ev tändningsnyckel) till ena anslutningen på tändspolen.

  - Kabeln i 2d ansluts till den andra anslutningen på tändspolen.

  - Tändkabeln i 2f anslutes till centrumuttaget på tändspolen.

- Starta

  - Slå till strömbrytaren 4a och njut av hur lätt traktorn startar.

- Stanna motorn

  - Slå av brytaren. OBS! låt denna vara avslagen annars drar tändspolen ur batteriet när du inte använder traktorn.

Lycka till

Tack till Nils Zinn för ett bra jobb!  http://www.zinn.se/

# Text boxes

2a, 2f

2d, 2e

4a

4b

2d

1a, 1b, 1c, 1d